Основные причины

возникновения пожаров

Основные причины возникновения пожара в жилых домах сельских районов:

1. Короткое замыкание электрической проводки.

2. Нарушение эксплуатации при топке печей.

3. Неосторожное обращение с огнём.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.

1. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчётчика) при выходе их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на счётчике;

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет 500-1000 Вт). В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт;

не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей);

- не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий);

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с помощью электрика);

- не пользуйтесь повреждёнными розетками;

- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

места пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжение.

Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки, вызовите электрика.

2. Порядок эксплуатации отопительных печей:

-перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;

-высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 м и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;

-разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 м, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 м;

-своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

-необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

-своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

-высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

3. Меры предосторожности при обращении с огнём:

- не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;

- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ;

- не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми лампами, свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками т.п.

4. Действия населения при пожаре:

- сообщить о пожаре по телефону 01 (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергии (газ);

- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный);

- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь т п.п.);

если пути эвакуации перекрыты огнём, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа).

Согласно « Правил о противопожарном режиме»

Ст.15 Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличием на участках ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Ст.16  на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличием звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а так же запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со ст.6, 63,68 Ф.З. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(занятия в Большеулуйском  районе)

Ачинский филиал

Краевого  государственного казённого

образовательного  учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасности Красноярского края»

находится по адресу:

660159, г. Красноярский край, г.Ачинск

Юго – Восточный район , 44А.

Тел: (39151) 2-76-99  Сайт: http://umcgo.com

Факс: (39151) 2-76-99

Ачинский филиал

Учебно-методический центр

по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям

и пожарной безопасности

Красноярского края

СЕЛЬСКОМУ ЖИТЕЛЮ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА В  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ

(Большеулуйский район  Красноярского края)

г. Ачинск